## Slide 1: Práctica 2: Sistema de E/S y dispositivos básicos
Proyecto Hardware

## Slide 2: Recordatorio: entrega práctica 1
3, 5 y 6 de octubre corrección
  2 de octubre: Fichero .ZIP con el código de todo el proyecto en Moodle 2 de octubre
11 octubre entrega memoria
Extensión memoria:
  aprox. 10 hojas
  4000 palabras
    Sin incluir tabla contenidos, portada y anexos necesarios (código, etc..)

## Slide 3: P1
globalmente… buen trabajo
  pequeñas correcciones
    marco pila aoc1…
  septiembre…
memoria
  clara, concisa, completa
  mirar apartados y contenidos
  lunes, 30 de octubre de 2017, 23:55
  2 ficheros
    nip_nip.pdf
    fuentes y resto

## Slide 4
Índice
Objetivos y descripción de la práctica 2
Sistema de E/S de la placa LPC2105
Ayudas código

## Slide 5: Objetivo: Desarrollar código para un sistema empotrado
En esta placa el procesador está acompañado de muchos dispositivos, principalmente de entrada/salida
  Vamos a aprender a interaccionar con ellos trabajando en C, pero empleando ensamblador cuando sea necesario
  Usar los temporizadores y los GPIO
Diseñar código modular y abstraernos del hardware
  Reutilización de código
Desarrollar las Rutinas de Servicio Interrupción en C
Depurar eventos concurrentes asíncronos
  Código con varias fuentes de interrupción activas
  Depurar un código en ejecución (no sólo paso a paso)
Ejecución orientada a eventos mediante planificador
  Reducción de consumo

## Slide 6: ¿Qué tenemos que aprender?
Entender la configuración del sistema:
  Manejar los manuales y hojas de características
    Registros de configuración de los elementos utilizados
  Acceso a los registros desde C y desde el entorno
Gestión del hardware del sistema utilizando C:
  Crear bibliotecas de gestores y drivers
  Gestión de las interrupciones en C
  Entender las estructuras que genera el compilador a partir del código fuente (especialmente la pila de programa)
Modelo ejecución y comunicación entre modulos
Notes: ¿Qué debe suceder al invocar una interrupción?

## Slide 7: Descripción de la práctica
Estudiar y aprender a usar:
  controlador de interrupciones vectorizadas (VIC)
  temporizadores (timers)
  GPIO (General-Purpose I/O)
  depurar eventos asíncronos
  dormir y a despertar al procesador (uso eficiente energía)
  estructura modular

## Slide 8: Arquitectura general del sistema
Orientado a eventos
manejador / gestor / driver
dependiente del hardware
gestores
aplicación
µkernel
HAL
Planificador
dependiente hardware
FIFO
Notes: modelo de eventos : planificador procesa eventos
REUSO de Codigo
Modular y portable, funcionalidad encapsulada y abstraída
manejador, gestor o driver dipositivo tiene el modelo de dispositivo
separadas los servicios necesarios del hardware y dependientes de el.
HAL: Hardware abstraction layer
Niveles, servicios, aviso asíncrono
La entrada y salida y los distintos módulos se comunican entre sí generando eventos que se almacenan en la cola de eventos y mensajes.

## Slide 9: Tiempo
Las necesidades con respecto al tiempo de un sistema empotrado son fundamentalmente:
  Medida del tiempo
    Tiempo absoluto (época, UTC)
    Intervalos temporales (relativo)
  Activación con respecto al tiempo
    Actividades periódicas
    Actividades esporádicas
Notes: El tiempo es una magnitud física fundamental, cuya unidad en el SI es el segundo.
 Dos tipos de medidas:
» Tiempo relativo o intervalos de tiempo: Distancia temporal entre dos eventos.
» Tiempo absoluto: Distancia temporal de un evento a otro que es fijo  se denomina época
 Un sistema de tiempo real para medir el paso del tiempo puede:
» Acceder a un sistema de referencia externo (p.e. Señal UTC del GPS, red eléctrica)
» Utilizar un reloj de hardware interno que proporciona una aproximación del paso del tiempo en el entorno

## Slide 10: Medida del tiempo
El tiempo en un computador se mide con:
Relojes
  Medida de tiempo absoluto
  Funcionan de forma continua
Temporizadores
  Medida de intervalos temporales
  Arranque y paro

## Slide 11: Medir Tiempos
Utilizar timer para medir tiempos
  Oscilador – genera eventos periódicos
    Precisión
  Contador – acumula eventos
    Rango
ejemplo
contador
tick
ticks2us
tick

## Slide 12: Medir Tiempos
Utilizar timer para medir tiempos
  Tiempo monótono o no monótono
    temp_iniciar()
    temp_empezar()
    temp_leer():
ejemplo
temp_empezar()
temp_leer()
tiempo no monótono
tick
temp_leer()
Notes: 64MHz (reloj de la placa)

## Slide 13: Medir Tiempos
Utilizar timer para medir tiempos
  Tiempo monótono o no monótono
    temp_iniciar()
    temp_empezar()
    temp_leer():
ejemplo
temp_empezar()
temp_leer()
tiempo monótono
tick
RSI_temp() periodos++
RSI_temp() periodos++
RSI_temp() periodos++
Notes: 64MHz (reloj de la placa)

## Slide 14: Paso 1: Módulo temporizador
temporizador_drv
dependiente del hardware
gestores
HAL
temporizador_hal
Utilizar temporizadores para medir tiempos
  Monótono, máxima precisión (tick), baja sobrecarga (RSI)
temporizador_drv (.c y .h): manejador / driver del dispositivo
  temporizador_drv_iniciar()
  temporizador_drv_empezar()
  uint64_t temporizador_drv_leer() en microsegundos.
  uint64_t temporizador_drv_parar()
temporizador_hal (.c y .h): Hardware Abstraction Layer timer0 + RSI_timer0
  Cte: temporizador_hal_ticks2us
  temporizador_hal_iniciar()
  temporizador_hal_empezar()
  uint64_t temporizador_hal_leer() en ticks
  uint64_t temporizador_hal_parar() en ticks
RSI_timer0
timer0
Notes: Fichero cabeceras y código para cada modulo
RSI y controlador de interrupciones vectorizado

## Slide 15: Paso 2: GPIO
gpio_hal (.h) buscar inlining
  conjunto de gpio_hal_pin_dir_t
    GPIO_HAL_PIN_DIR_INPUT
    GPIO_HAL_PIN_DIR_OUTPUT
  tipo datos GPIO_HAL_PIN_T
  gpio_hal_iniciar()
  gpio_hal_sentido(GPIO_HAL_PIN_T gpio_inicial, uint8_t num_bits, gpio_hal_pin_dir_t direccion)
  uint32_t gpio_hal_leer(GPIO_HAL_PIN_T gpio_inicial, uint8_t num_bits)
  gpio_hal_escribir(GPIO_HAL_PIN_T bit_inicial, uint8_t num_bits, uint32_t valor)
io_reserva.h
  reserva de GPIOs con nombre humano y longitud

## Slide 16: Paso 3: Cola de Eventos
fifo (.c, .h)
  conjunto tipo datos EVENTO_T
  FIFO_inicializar(GPIO_HAL_PIN_T pin_overflow)
  FIFO_encolar(EVENTO_T ID_evento, uint32_t auxData)
  uint8_t FIFO_extraer(EVENTO_T *ID_evento, uint32_t* auxData)
  uint32_t FIFO_estadisticas(EVENTO_T ID_evento)
  overflow
    GPIO 31 en io_reserva.h
      GPIO_OVERFLOW = 31
      GPIO_OVERFLOW_BITS = 1
  depurar ev. asyn.
main()
  inicializa sistema
  Salta planificador
planificador()
  setup
  while(1)
    si hay ev -> procesar
Orientado a eventos
gpio_hal
temporizador_drv
dependiente del hardware
gestores
aplicación
µkernel
HAL
Planificador
temporizador_hal
FIFO
Notes: explicar modelo, cola, depurar, etc

## Slide 17: Paso 4: Activación periódica
temporizador_drv
  temporizador_drv_reloj (uint32_t periodo, void (*funcion_encolar_evento)(), EVENTO_T ID_evento)
temporizador_hal (timer 1)
  temporizador_hal_reloj (uint32_t periodo, void (*funcion_callback)())
encolar evento
  ID_evento del conjunto EVENTO_T
  FIFO_encolar()
Orientado a eventos
gpio_hal
temporizador_drv
dependiente del hardware
gestores
aplicación
µkernel
HAL
Planificador
temporizador_hal
FIFO
Notes: temporizador periódico con timer 1 (añadir)

## Slide 18: Funciones de Callback
Un callback es una llamada que se hace de una función a otra, habiendo recibido la primera la dirección de la función a llamar como parámetro en tiempo de ejecución (en C como un puntero a la función).
Usaremos callback para notificar eventos cuando se produzcan.
void function_que_llama(void (*ptr)()) {
(*ptr) (); // callback to función_callback
}
…
void (*ptr)() = &función_callback; //función a llamar
function_que_llama(ptr);
…

## Slide 19: Paso 5 y 6: “hello_world”
5) hello_world - contador 8 bits de decimas de s.
  En io_reserva.h
    GPIO_HELLO_WORD = 0
    GPIO_HELLO_WORD_BITS = 8
  planificador:
    hello_word_inicializar pasándole la definición de los pins de GPIO
    hello_word_tick_tack() cada 10ms
5) Logic Analyzer
  depurar cola
  test overflow
  test hello_world
Orientado a eventos
gpio_hal
temporizador_drv
dependiente del hardware
gestores
aplicación
µkernel
HAL
Planificador
temporizador_hal
FIFO
hello_world
Notes: siguiendo el modelo de las defiuniciones anteriores

## Slide 20: Reducir el consumo de energía
Cuando el procesador no tiene trabajo se queda esperando en un bucle while
¿Qué sentido tiene consumir energía cuando el procesador no tiene nada que hacer?
En el 2020 el sector TIC fue responsable del 15% de las emisiones de CO2!
Hay que mejorar la eficiencia energética de nuestros diseños

## Slide 21: Paso 7: Reducir el consumo de energía
En lugar de tirar energía ejecutando un bucle de vamos a utilizar los modos de bajo consumo del procesador
  Objetivo:
    Reducir el consumo manteniendo el estado
    Si no hay trabajo entramos en modo idle (el procesador para)
    Si el juego no se usa durante mucho tiempo entramos en power-down (el procesador se duerme)
Módulo power_hal
  power_hal_wait()
  power_hal_deep_sleep()

## Slide 22: Arquitectura del sistema
Orientado a eventos
gpio_hal
power_hal
temporizador_drv
dependiente del hardware
gestores
aplicación
µkernel
HAL
Planificador
temporizador_hal
FIFO
Notes: HAL: Hardware abstraction layer

## Slide 23: Arquitectura del sistema
Orientado a eventos
gpio_hal
power_hal
temporizador_drv
dependiente del hardware
gestores
aplicación
µkernel
HAL
Planificador
temporizador_hal
FIFO
hello_world
Notes: HAL: Hardware abstraction layer

## Slide 24: Fechas de entrega
Primera parte: trabajar con el proyecto que os damos hasta paso 3
  Feedback semana del 17 al 20 de Octubre
Defensa
  Tercera sesión (semana 8 EINA)
  Aproximadamente del 24 al 27 de Octubre

## Slide 25: Material disponible
En Moodle disponéis de:
  Un proyecto ejemplo
  Documentación original de la placa
  Guion
Notes: debéis seguir el mismo esquema que este proyecto
OjO puede contiene bugs o errores conceptuales

## Slide 26
Índice
Objetivos y descripción de la práctica
Sistema de E/S
Ayudas código

## Slide 27: Chip principal: LPC2105
System-on-Chip (Soc):
  Procesador ARM7TDMI
    ISP – Ext Trace
  Controladores y E/S
    GPIO
    UART
    Timers
    Power control
  Controlador INT. Vectorizadas
  Y muchos más componentes
Notes: In-System Programming (ISP) and In-Application Programming (IAP) via on-chip boot-loader software

## Slide 28: Espacio de direcciones del LPC2105
Direcciones de 32 bits (4GB)
Espacio dividido zonas
  128 kB Flash memory system
    Código y datos
  32 kB RAM estática
    Accesible como 8, 16 o 32 bits
  Vector Interrupciones
  Registros E/S
Notes: Direcciones de 32 bits (4GB direccionables)

## Slide 29: Sistema de E/S del S3C44B0X
Puertos de E/S
  E/S mapeada en memoria (ARM7TDMI):
    Los registros que controlan a los distintos elementos de la placa tienen asignados una dirección de memoria
    La entrada/salida se gestiona escribiendo/leyendo en esas direcciones
  Ocupa el último tramo [0xE000_0000-0xFFFF_FFFF]
    AHB tienen reservado el último tramo [0xFFE0_0000 - 0xFFFF_FFFF]
    El resto de dispositivos periféricos suelen estar ubicados en el APB [0xE000_0000 - 0xE01F_FFFF]
Notes: AHP advanced High Performance
APB advanced Peripheral BUS

## Slide 30: @E/S
Notes: * Both the AHB and APB peripheral areas are 2 megabyte spaces which are divided up into 128 peripherals. Each peripheral space is 16 kilobytes in size. This allows simplifying the address decoding for each peripheral
*word aligned (to 32-bit boundaries) regardless of their size

## Slide 31: LPC210x.H
Fichero cabecera del fabricante Macros para usar nombres simbólicos
  Controlador de Interrupciones vectorizadas
  GPIO
  Perifericos
#ifndef __LPC210x_H
#define __LPC210x_H
/* Vectored Interrupt Controller (VIC) */
#define VICIRQStatus (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF000))
#define VICFIQStatus (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF004))
…
/* General Purpose Input/Output (GPIO) */
#define IOPIN (*((volatile unsigned long *) 0xE0028000))
#define IOSET (*((volatile unsigned long *) 0xE0028004))

## Slide 32: Interrupciones
FIQ
IRQ
Modos del procesador
  CPRS
Reset
I = 1 disables IRQ
F = 1 disables FIQ
Notes: I = 1 disabled IRQ
F = 1 disabled FIQ

## Slide 33: Registros y modos
User mode r0-r7, r15, and cpsr
r8
r9
r10
r11
r12
r13 (sp)
r14 (lr)
spsr
FIQ
r8
r9
r10
r11
r12
r13 (sp)
r14 (lr)
r15 (pc)
cpsr
r0
r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
User
r13 (sp)
r14 (lr)
spsr
IRQ
User mode r0-r12, r15, and cpsr
r13 (sp)
r14 (lr)
spsr
Undef
User mode r0-r12, r15, and cpsr
r13 (sp)
r14 (lr)
spsr
SVC
User mode r0-r12, r15, and cpsr
r13 (sp)
r14 (lr)
spsr
Abort
User mode r0-r12, r15, and cpsr
Notes: This slide shows the registers visible in each mode - basically in a more static fashion than the previous animated slide that is more useful for reference.
The main point to state here is the splitting of the registers in Thumb state into Low and High registers.
ARM register banking is the minimum necessary for fast handling of overlapping exceptions of different types (e.g. ABORT during SWI during IRQ). For nested exceptions of the same type (e.g. re-entrant interrupts) some additional pushing of registers to the stack is required.

## Slide 34: VIC – Vectored Int. Controller
Cap. 5
32 Int request
  FIQ
  16 Vect. IRQ
  Non Vect. IRQ
Prioridades
Notes: Permite ampliar el nº de líneas de petición de interrupción del ARM7TDMI
FIQ + prioritarias, si mas de una Ored
IRQ prioridad media… pero solo 16 pueden ser vectorizadas, cualqiuiera a cualquiera,
SLOT 0 es el mas prioritario
Procesador accede a un registro para leer la dirección a saltar

## Slide 35: VIC
Registros
  VICIntSelec
  VICIntEnable
  VICIntEnCl
  VICVectAddr
  VICDefVectAddr
  VICVectAddrx
  VICVectCntlx
  …

## Slide 36: Tabla Vectores
; Exception Vectors ; Mapped to Address 0.
; Absolute addressing mode must be used.
; Dummy Handlers are implemented as infinite loops which can be modified.
Vectors LDR PC, Reset_Addr
LDR PC, Undef_Addr
LDR PC, SWI_Addr
LDR PC, PAbt_Addr
LDR PC, DAbt_Addr
NOP ; Reserved Vector
; LDR PC, IRQ_Addr
LDR PC, [PC, #-0x0FF0] ; Vector from VicVectAddr
LDR PC, FIQ_Addr
Reset_Addr DCD Reset_Handler
Undef_Addr DCD Undef_Handler
SWI_Addr DCD SWI_Handler
PAbt_Addr DCD PAbt_Handler
DAbt_Addr DCD DAbt_Handler
DCD 0 ; Reserved Address
IRQ_Addr DCD IRQ_Handler
FIQ_Addr DCD FIQ_Handler

## Slide 37: Controlador de interrupciones
Funcionamiento simplificado int. vectorizadas:
  VIC provoca la señal IRQ al micro
  VIC provee la @ de la RSI (de la más prioritaria o default)
  Se ejecuta RSI con I inhabilitadas.
  Se avisa al VIC que se ha acabado la RSI de esa prioridad
  End Of I
  Cambio de modo, cspr …. PC….
  ¿Anidadas?

## Slide 38: Controlador de interrupciones
Código de ejemplo para int. vectorizadas:
Inicialización
VICVectAddr0 = (unsigned long)F_RSI;//set int. vector in 0
  …
  VICIntSelect = …; //tipo interrupción, IRQ (0) o FIQ (1)
  VICVectCntl0 = 0x20 | 4; //ejemplo… IRQ slot enable + #
  VICIntEnable = VICIntEnable | 0x00000010;//Enable Int
  F_RSI()
  Atiende al periférico
  Limpia flag de solicitud de Int. periférico
  VICVectAddr = 0; //Reconoce Interrupción (prioridades)
  Retorna EOI
Notes: F_RSI que haga lo que tenga que hacer… resto E/S retardada (reducer tiempo en qie I estan desabilitadas

## Slide 39: Declaración de funciones para gestionar interrupciones en C
Keil dispone de un atributo de función para especificar su uso como gestor de interrupciones
  void f(void) __irq;
¿Cuál sera la diferencia del bloque de activación en estas funciones?

## Slide 40: Recordatorio: Marco de pila
Estructura de una rutina:
  Prólogo
  Epílogo:
MOV IP, SP
STMDB SP!, {r4-r10,FP,IP,LR,PC}
SUB FP, IP, #4
SUB SP, #SpaceForLocalVaribles
LDMDB FP, {r4-r10,FP,SP,PC}
Notes: Hacer en la pizarra
CODIGO DE ENTRADA:
mov ip, sp // IP se usa para guardar el puntero de pila y poder restaurarlo luego bien Atención en la gestión de excepciones habría que hacer tb:
sub r14, r14, #4 /* se corrige el valor de retorno, al ser un porcesador segmentado cuando se guarda el pc ya se la ha sumado 4 (8 en las excepciones abort que se generan un ciclo más tarde */ stmfd sp!, { <registros>, fp, ip, r14, pc} Se crea el marco de pila guardándose el PC, la dirección de retorno, el puntero de pila original, y el valor del FP que se va a cambiar a continuación (así luego se restaura bien). Por último se guardarían los registros que se vayan a usar sub fp, ip, #4 // se coloca el FP apuntando a la posición en la que estaba almacenado el PC SUB SP, #SpaceForLocalVaribles Guardamos espacio para las variables locales (así si se invoca otra función no las borrará)
/* cuerpo de la rutina */ CODIGO DE SALIDA:
ldmdb fp!, { <registros>, fp, sp, pc }
LDMDB es load con decremento primero. EL FP apunta al PC pero como hacemos decremento antes del load lo primero que leeríamos es la dirección de retorno que se escribiría en el PC con lo que se retorna de la subrutina.
El sp se restaura con el valor guardado en IP, que luego se almacenó en la pila (o sea que vuelve a su valor original)
Por último se restauran el FP y los registros de propósito general40,

## Slide 41: Marco de pila para excepciones
La gestión es muy parecida:
Prólogos y epílogos casi idénticos al anterior
Diferencias:
  Antes de guardar LR hay que restarle 4 (8 para las excepciones abort) ¿Por qué?
  Hay que guardar todos los registros: también IP y r0-r3!
  Al entrar y al salir el procesador cambia de modo:
    En la entrada el procesador cambia de forma automática en función del tipo de excepción
    Al terminar para volver al modo anterior hay que añadir “^” a la instrucción de retorno
Notes: Una función se invoca cuando se quiere y se puede guardar antes el contenido de ip y r0-r3 s i es necesario. Pero una excepción llega sin avisar, si alterase esos registros nadie podría usarlos!

## Slide 42: Notificación
RSI y programa principal necesitan comunicarse
  Variable compartida + función de acceso
    visible desde las dos funciones del mismo modulo
    cambia fuera flujo normal de ejecución
    static volatile uint32_t var_compartida;
  Apilando evento en planificador
  Callback
    función de callback se ejecuta en modo I

## Slide 43: PLL - Phase Locked Loop
CCLK - CPU clock
  60 MHz startup
    OjO - PowerDown lo vuelve a 12MHz
PCLK – Peripheral Clock
  CPU/VPB
    VPB Divider (4)

## Slide 44: Timer Cap.14
2 timers/counter
32 bits
preescalado 32 bits
4 match
  continúa + IRQ
  stop + IRQ
  reset + IRQ
Interval Timer
  PCLK (¿3Mhz?)

## Slide 45: Temporizadores
tick
Comportamiento básico
TxMRy
TxIR
TxMCR
=
INT
TxMRy
TxTC
Tiempo
tick
TxPC
PCLK
TxTC
TxPR
=
Notes: Precision, rango
Tiempo no monotono

## Slide 46: Timer
TxIR: Interrupt Register
  (rw: clear, rd:id de las 8 posibles causas [MR0,MR1,..)
TxTCR: Time Control Register
  bit 0: enable (1) / disable, bit 1: reset counters (1)
TxTC: Timer Counter
TxPR: Prescale Register
TxPC: Prescale Counter
TxMCR: Match Control Register
TxMRy: Match Register 0..3
TxTCR: Count Control Register (00 - Timer Mode)
TxCCR … TxCRy …

## Slide 47: GPIO
32 GPIO (1 puerto)
  P0.0-P0.31
Selección
Dirección
Bit-level set & clear

## Slide 48: GPIO
Asignar PINS a un dispositivo
  cap 6 y 7.

## Slide 49: GPIO
P0xDIR
P0xVAL
P0xSET
P0xCLR

## Slide 50: Power
10.1

## Slide 51
Índice
Objetivos y descripción de la práctica
Sistema de E/S
Ayudas código

## Slide 52: Autómatas. Implementación
Ej.: Detección sentido contrario
    MOORE
    Entradas nivel muestreadas (síncronas)
    Salidas asíncronas
// Estado pertenece al conjunto de estados
Entrada = Leer_Entrada () ;
switch (Estado)
{
case C1 : Salida(NO_ALARMA) ;
switch (Entrada) {
case I01 : Estado = C3 ; break ;
case I10 : Estado = C2 ; break ;
default : }
break ;
case C2 : Salida (NO_ALARMA) ;
if (Entrada == I00) Estado = C1 ;
break ;
case C3 : Salida (ALARMA) ;
if (Entrada == I00) Estado = C1 ;
break ;
}

## Slide 53: Autómatas. Implementación
Ej: reconocedor de cadenas: MEALY
Espera_Sincronismo () ;
Entrada = Leer_Bit () ;
switch (Estado)
{
case NADA : if (Entrada==0) {Salida=0; Estado=NADA;}
else if (Entrada==1) {Salida=0; Estado=E1;}
break ;
case E1 : if (Entrada==0) {Salida=0; Estado=E10;}
else if (Entrada==1) {Salida=0; Estado=E1;}
break ;
case E10 : if (Entrada==0) {Salida=0; Estado=NADA;}
else if (Entrada==1) {Salida=1; Estado=E101;}
break ;
case E101 : if (Entrada==0) {Salida=0; Estado=NADA;}
else if (Entrada==1) {Salida=0; Estado=E1;}
}
Genera (Salida) ;
Podéis encontrar una forma más eficiente de implementar MSF en: http://johnsantic.com/comp/state.html

## Slide 54: Compilación condicional
En C es posible utilizar directivas del preprocesador para compilar condicionalmente código
Habréis visto que los ficheros de cabecera suelen incluir una guarda para no tener problemas de doble inclusión
  #ifndef FICHERO1_H
  #define FICHERO1_H
  int var;
  #endif

## Slide 55: Compilación condicional
Si fichero2.h incluye a fichero1.h y fichero_fuente.c incluye a ambos, sin la guarda tendremos dos definiciones de la variable var
Otro posible uso es escribir múltiples implementaciones de una misma función.

## Slide 56: Ejemplo compilación condicional
  #define USAR_EMULACION
  int escribir_pantalla(int n, int pos_x, pos_y) {
  #ifdef USAR_EMULACION
  printf(“x=%d, y=%d, n=%d\n”, x, y, n);
  #else
  // utilizar una zona de memoria como pantalla
  pantalla_mem[x * NUM_COL + y] =itoa(n);
  #endif
  }
Si antes de compilar comentamos la definición, el código ejecutara la rama del #else y viceversa

## Slide 57: Uso de ensamblador dentro de código de alto nivel
A veces es útil añadir código ensamblador dentro de una función de C (u otro lenguaje) para no tener que invocar una función. Por ejemplo para rotar bits en ARM.
  cuidado, se pierde portabilidad
Gcc dispone de declaraciones asm para este fin. Formato:
  asm(código : operandos destino : operandos fuente : elementos contaminados);
Notes: en c estan y y x
y = x rotado uno

## Slide 58: Ejemplo rotación 4 bits a la derecha
El barrel shifter de ARM permite realizar está operación de manera muy sencilla
En C es más difícil …
  uint32_t y = (x >> 4) | ((x & 0xF) << (32-4));
Con asm extendido es posible:
  asm("mov %[resultado], %[valor], ror #4" : [resultado] "=r" (y) : [valor] "r" (x));
Fuente: http://www.davespace.co.uk/arm/introduction-to-arm/img/dia/barrel-ror.png

## Slide 59: Uso de ensamblador dentro de código de alto nivel 2
El compilador leerá y escribirá automáticamente las variables además de preservar el valor de los registros
  suele ser interesante dejar al compilador manejar los registros
=r se utiliza para indicar que el operando es un registro de salida, r se utiliza para indicar que el operando es un registro de entrada.
  Lista completa en http://www.ethernut.de/en/documents/arm-inline-asm.html
Si dentro de la declaración escribimos en memoria o flags de estado es necesario añadir memory y/o cc en la lista de elementos contaminados
También podemos escribir asm volatile al interactuar con periféricos

## Slide 60: Variables en C
visibilidad, alcance y cualificadores
  global, local
  const (#define, enum)
  volatile
  extern
  static
    en globales
    en locales
    en funciones

## Slide 61: Volatile
volatile es una palabra reservada que indica que una variable puede ser modificada concurrentemente por un operador externo aunque parezca que desde el código no se modifique
Ejemplo de variables que necesiten ser definidas como volátiles son todos los registros de E/S de periféricos o las variables compartidas con rsi.

## Slide 62: Volatile: Ejemplo de uso
Temporizador que espera 10 ticks de reloj para imprimir por pantalla
    volatile uint32_t ticks = 0;
    while( ticks < 10);
    printf(”10 ticks\n”);
Sin volatile un compilador podría asumir que es un bucle infinito y optimizarlo como while(1);

## Slide 63: Static
static es una palabra reservada en C que indica que la duración de la variable es la duración del programa y que la variable o función sólo es visible en su unidad de compilación (fichero) (internal linkage).
Restringir el alcance y visibilidad de variables y funciones reduce errores y toda función que sólo deba emplearse en el fichero actual deberá estar definida como static.

## Slide 64: Static: Ejemplo de uso
reloj.c
  static unsigned long eventos = 0;
  void reloj_eventos() { eventos++; … }
teclado.c
  static unsigned long eventos = 0;
  void teclado_eventos() { eventos++; }
El enlazador no tendrá problemas con ambos ficheros objetos y sabrá que tiene que definir 2 variables globales distintas en la sección de datos del ejecutable

## Slide 65: Static
Variables locales
  almacenar estado entre ejecuciones
    Visibilidad local (solo dentro de la función o módulo)
    Tiempo de vida “global” (durante toda la ejecución del programa
      (se guardan en zona de datos, no en pila.)
    int foo(){
    static estado = 100;
    …
    estado--;
    …
    }